ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

МЕТЛЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Технические условия

ОСТ 56-50-91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

| РАЗРАБОТАН ИСПОЛНИТЕЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВЗАМЕН СРОК ПРОВЕРКИ | Научно-производственным малым предприятием по товарам народного потребления «Рослес». Т.В. Андреева, Т.М. Храмова Госкомплексом СССР ОСТ 56-50-81 1996 год. |
| --- | --- |

Выдержки

Настоящий стандарт распространяется на метлы хозяйственные, предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

  - Основные параметры и размеры должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Параметры | Размер |
| --- | --- |
| Диаметр прута метлы в срезе, мм Общая длина метел, мм Расстояние от комля метлы до центра первой вязки, мм Расстояние между центрами вязок, мм Количество вязок, шт. Диаметр увязанной части, мм | 38 500-800 60-80 100-160 2-3 50-80 |

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовление метел хозяйственных других размеров. По согласованию с потребителем метлы хозяйственные могут поставляться с деревянными черенками по ОСТ 13-39-90 или ТУ 56-298-87.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Метлы хозяйственные должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.009-86.

2.2 Метлы хозяйственные  должны изготавливаться из прутьев чилиги, березы, ивы, мелколиственного вяза, граба, стеблей шелюги, береста, ерника.

По согласованию сторон, допускается изготовление из прутьев других кустарниковых пород, не снижающих качество изделий.

2.3 Для изготовления метел хозяйственных должны использоваться прутья, изготовленные в осеннее-зимний период.

2.4 Каждый прут метлы хозяйственной должен быть очищен от боковых побегов от места среза на длину 240-280мм.

2.5 В качестве перевязочного материала должны применяться проволока стальная по ГОСТ 3282-74, шпагат по ГОСТ 3285-74, шпагат по ГОСТ 17308-88.

2.6 Вязки должны быть прочными, нераспускающимися и выполнены не менее чем в полных два оборота. Концы перевязочного материала должны быть направлены между прутьями метлы.

2.7 Рабочая часть метел должна иметь форму усеченного конуса.

2.8 Комлевой торец должен обрезаться перпендикулярно увязочной части метлы. Допускается торуз сферообразной формы. Не допускается выступание прутьев над поверхность среза.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Внешний вид метел хозяйственных должен проверяться визуально при нормальном освещении, путем сравнения с образцом-эталоном.

3.2 Проверка размеров метел хозяйственных должна производиться металлической линейкой по ГОСТ 427-75 и штангенциркулем по ГОСТ 166-80.

3.3 Проверка качества вязки должна производиться забивкой деревянного черенка диаметром 25-30мм с заостренным концом в комлевую часть метлы хозяйственной на глубину 150-200мм. При испытании вязки не должны рваться.

4. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Метлы хозяйственные в количестве 10-20 шт. увязываются в пачки.

4.2 Каждая пачка должна быть прочно увязана шпагатом по ГОСТ 17308-88 или проволокой по ГОСТ 3282-74 в двух местах на расстоянии 100-200 мм от края.

4.3 Транспортировка метел хозяйственных допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта и обеспечивающих сохранность качества изделий.

4.4 Метлы должны укладываться на деревянных подкладках в штабели и храниться под навесом или в закрытых помещениях.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие хозяйственных метел требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения метел хозяйственных 5 месяцев со дня изготовления. Перед использованием желательно замочить рабочую часть метлы в воде.

Технический редактор Л.Ю. Минаева

Корректор Б.С. Спиридонова